## Slide 1: Elektortechnika prezentacja zaliczeniowa
Mateusz Kojro

## Slide 2: Budowa

## Slide 3: Budowa
składa się z 3 warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa w dwóch możliwych ułożeniach pnp i npn poszczególne warstwy noszą nazwy pnp, npn w stanie aktywnym
emiter (E) warstwa silnie domieszkowana
baza (B) warstw słabo domieszkowana i cieńsza
kolektor ©
tworzą się przez to połączenia p-n (połączenia po​przewodnikowe)

## Slide 4: Zasada działania

## Slide 5: Zasada działania
Tranzystory w najprostszym ujęciu sterują prądem lub go wzmacniają. Jeżeli do bazy przyłożymy niewielkie względem emitera napięcie to elektrony z emitera zaczną się przemieszczać w stronę bazy, jako że warstwa bazy jest słabo domieszkowana i cienka to to duża część elektronów przemieści się do kolektora mechanizm ten nie jest jednak idealny w związku z czym przez bazę płynie także nie wielki niepożądany prąd. Używamy natomiast jest prąd kolektora przez który przepływa zdecydowana większość elektronów. Stosunek prądu emitera do prądu bazy nazywamy wzmocnieniem prądowym i oznaczamy grecka beta
Notes: Zrobic bardziej po polsku

## Slide 6: Wzmacniacze tranzystorowe
Wzmacniacz tranzystorowy to wzmacniacz w którym jako elementy czynne wykorzystywane są tranzystory dzielimy je z względu na to które wyjście tranzystora jest wspólny pomiędzy sygnałem wejściowym a wyjściowym

## Slide 7: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera

## Slide 8: Wzmacniacz w układzie wspólnego emitera
Najczęściej używany rodzaj wzmacniacza używa do działania ułożenia dwóch rezystorów tworzących dzielnik napięcia wzmacniane napięcie podawane jest pomiędzy bazę a emiter tranzystora, jako ze sygnał wyjściowy zbierany jest względem emitera polaryzacja na wyjściu takiego układu jest odwrócona. najczęściej wykorzystywany w wzmacniaczach niezbyt wysokich częstotliwości, oferują wysokie wzmocnienie napięciowe i prądowe.

## Slide 9: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora

## Slide 10: Wzmacniacz w układzie wspólnego kolektora
Tzw. wtórnik napięcia. Produkuje napięcie wyjściowe na obciążeniu emitera które jest w fazie z napięciem Wejściowym. Nie podnosi napięcia, używany kiedy wejście o wysokiej impedancji musi być podpięte do wyjścia o niskiej wymagając wysokiego wzrostu natężenia. Nazwa bierze się z faktu ze kolektor tranzystora jest efektywnie uziemiony przez zasilacz. Napięcie wyjściowe odbierane jest pomiędzy kolektorem a emiterem wiec kolektor jest wspólny dla wejścia i wyjścia. Napięcie nie jest wzmacniane charakteryzuje się natomiast dużym wzmocnieniem prądowym.

## Slide 11: Porównanie wzmacniaczy tranzystorowych
Charakterystyka | Wspólny emiter | Wspólny kolektor
Wzmocnienie napięcia | Wzrasta | Nie wystepuje
Wzmocnienie prądu | Wzrasta | Wzrasta
Polaryzacja wyjścia | Odwrócona względem wejścia | Taka jak wejscia

## Slide 12: Pasmo przenoszenia wzmacniacza

## Slide 13: Definicja
Pasmo przenoszenia określa zakres częstotliwości, które są przenoszone przez dane urządzenie bezstratnie. Wyobraźmy sobie sygnał od 1 Hz do 100 kHz, w którym wszystkie częstotliwości mają ten sam poziom. Po przejściu przez wzmacniacz okazuje się, że taki sygnał nie zostanie przeniesiony w całości. Wzmacniacze przenoszą bez strat sygnał analogowy w określonym przedziale częstotliwości, to jest w ich pasmie przenoszenia. W sprzęcie audio na przykład granice tego pasma określone są jako częstotliwość której poziom jest 3 dB niższy od średniego norma dla takich urządzeń mówi ze powinny mieć pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz lub szersze co ma zapewnić odpowiednie odtwarzanie w zakresie słyszalnym dla człowieka.

## Slide 14: Definicja

## Slide 15: Oporność wejściowa I wyjściowa

## Slide 16: Opornosc wejsciowa
Oporność wejściowa wzmacniacza określa obciążenie źródła sygnału przez wzmacniacz. Impedancja wejściowa wzmacniacza powinna być na tyle duża, żeby prąd pobierany ze źródła sygnału był pomijalnie mały.

## Slide 17: Opornosc wejsciowa - pomiar
Zwieramy opornik Rg
Podajemy na wejście sygnał średniej czestotliwości
Mierzymy wartość napięcia Uwy1
Zwieramy rezystor Rg podajemy taki sam sygnał
Mierzymy wyjscie Uwy2
Następnie możemy obliczyć:

## Slide 18: Opornosc wyjsciowa
Oporność wyjściowa wzmacniacza natomiast określa straty energii powstałe w wyniku jego działania w postaci np. energii cieplnej wydzielanej przez wzmacniacz. Impedancja wyjściowa powinna być możliwie najmniejsza.

## Slide 19: Opornosc wyjściowa - pomiar
Podłączamy obciążenie Rl
Podajemy na wejście sygnał o średniej częstotliwości
Mierzymy napięcie na wyjściu Uwy1
Odłączamy Rl
Mierzymy napięcie na wyjściu dla tego samego sygnału - Uwy2

## Slide 20: Wzmacniacze operacyjne

## Slide 21: definicja

## Slide 22: definicja
To wzmacniacz zbudowany z wielu stopni wzmacniaczy zbudowanych z dwóch tranzystorów pracujących w układzie wspólnego emitera (wzmacniacz różnicowy) charakteryzuje się bardzo dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym najczęściej stosowany z układem ujemnego sprzężenia zwrotnego używanym do sterowania otrzymując lepsze parametry wyjściowe (kształt sygnału, stabilność)

## Slide 23: Układ odwracający

## Slide 24: Układ odwracający
Na rysunku przedstawiono najczęściej realizowaną konfigurację wzmacniacza odwracającego.
Zakładając, że wzmacniacz operacyjny ma właściwości idealne, to rezystancja wejściowa Rd → ∞ i do wejść wzmacniacza nie wpływają żadne prądy. Dlatego możemy przyjac I1 = I2 mamy więc:

## Slide 25: Układ nieodwracający

## Slide 26: Układ nieodwracający
W układzie nieodwracającym napięcie doprowadza się do wejścia nieodwracającego, do drugiego wejścia jest doprowadzana przez dzielnik oporowy część napięcia wyjściowego.
Różnica napięć między wejściami wzmacniacza operacyjnego jest w tym układzie bardzo mała, a rezystancja wejściowa układu rzeczywistego jest bardzo duża. W układach ze sprzężeniem bezpośrednim większe znaczenie niż rezystancja wejściowa ma wejściowy prąd polaryzujący i spadek napięcia, jaki daje on na rezystancji źródła sygnału.

## Slide 27: źródła
"Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz – technika cyfrowa" - Dieter Nuhrmann
https://books.google.pl/books?id=9uJnOYDEo3cC&lpg=PA66&dq=Pasmo%20przenoszenia%20wzmacniacza&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://ea.elportal.pl/bipolarne.html)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny)
https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/common-collector-amplifier.html
https://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_2.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85cze_p-n
https://www.tutorialspoint.com/amplifiers/transistor_as_an_amplifier.htm